## Slide 1: Reporte de análisis de la Calidad del Aire
Pablo Busch Hopfenblatt

## Slide 2: Notas
  Esta presentación fue generada automáticamente a partir de datos de calidad del aire del SINCA
  Interesa presentar un resumen genérico de la situación por zona geográfica para determinado contaminante
  Un análisis más profundo requiere de un trabajo específico con los datos y escapa al alcance de este reporte

## Slide 3: DESCRIPCIÓN DATOS

## Slide 4: Información descriptiva
  Región: M
  Contaminante analizado: mp2.5
  Periodo temporal: 2016-01-01 a 2019-12-31
  Métrica: Horario
  Total de datos válidos levantados: 190 875
    Se dejaron únicamente los días con al menos el 75% de datos de concentración
  Fuente: https://sinca.mma.gob.cl/

## Slide 5: Ubicación estaciones de monitoreo

## Slide 6: Estaciones de Monitoreo
estacion | region | comuna | coordenadas utm | huso
Cerrillos | M | Cerrillos | 341687 E 6292449 N | 19
Independencia | M | Independencia | 346488 E 6300681 N | 19
La Florida | M | La Florida | 352504 E 6290304 N | 19
Las Condes | M | Las Condes | 358305 E 6305906 N | 19
Pudahuel | M | Pudahuel | 337311 E 6298809 N | 19
Puente Alto | M | Puente Alto | 352049 E 6282013 N | 19

## Slide 7: Tecnicas de medición utilizadas
estacion | contaminante | unidad | tecnica
Cerrillos | mp2.5 | ug/m3 | ATENUACION BETA- MET ONE 1020
Independencia | mp2.5 | ug/m3 | ATENUACION BETA- MET ONE 1020
La Florida | mp2.5 | ug/m3 | ATENUACION BETA- MET ONE 1020
Las Condes | mp2.5 | ug/m3 | ATENUACION BETA- MET ONE 1020
Pudahuel | mp2.5 | ug/m3 | ATENUACION BETA- MET ONE 1020
Puente Alto | mp2.5 | ug/m3 | ATENUACION BETA- MET ONE 1020

## Slide 8: RESUMEN DATOS DE CONCENTRACIÓN

## Slide 9: Disponibilidad anual de datos diarios mp2.5 [%]
estacion | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Cerrillos | s/i | 60.0% | 93.7% | 98.1%
Independencia | 94.8% | 96.2% | 96.2% | 97.0%
La Florida | 96.2% | 94.8% | 92.3% | 94.2%
Las Condes | 91.2% | 95.1% | 94.8% | 97.8%
Pudahuel | 95.6% | 95.3% | 95.9% | 96.4%
Puente Alto | 97.5% | 96.2% | 93.2% | 98.4%

## Slide 10: Promedio Anual mp2.5 [ug/m3]
estacion1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Cerrillos | s/i | 30.6 | 27.1 | 25.3
Independencia | 29.1 | 28.2 | 26.9 | 26.0
La Florida | 29.3 | 26.7 | 24.7 | 25.2
Las Condes | 26.2 | 21.7 | 21.4 | 20.1
Pudahuel | 31.8 | 28.4 | 27.0 | 27.2
Puente Alto | 26.0 | 23.6 | 21.5 | 21.3
1Norma anual es de: 20 [ug/m3] | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11: Percentil 98 Concentración diaria mp2.5 [ug/m3]
estacion1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Cerrillos | s/i | 80.9 | 70.8 | 73.8
Independencia | 74.1 | 67.8 | 64.7 | 67.6
La Florida | 79.7 | 71.6 | 59.6 | 63.9
Las Condes | 57.3 | 60.0 | 44.4 | 46.0
Pudahuel | 90.5 | 78.7 | 79.0 | 90.5
Puente Alto | 69.6 | 61.5 | 53.0 | 52.8
1Norma diaria es de: 50 [ug/m3] | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 12: Promedio trianual por estación mp2.5 [ug/m3]

## Slide 13: SERIES DE TIEMPO

## Slide 14: Resumen datos horarios mp2.5 [ug/m3]
Se muestran series temporales, porcentaje de datos por año y distribución de las concentraciones

## Slide 15: Serie temporal promedio diario mp2.5 [ug/m3]

## Slide 16: Tendencia mensual mp2.5 [ug/m3]

## Slide 17: Promedio Anual mp2.5 [ug/m3]

## Slide 18: PERFILES TEMPORALES

## Slide 19: Perfiles temporales de la concentración mp2.5 [ug/m3]
Análisis temporales de la concentración

## Slide 20: Perfil horario mp2.5 [ug/m3]

## Slide 21: Perfil horario mp2.5 [ug/m3] por estacion climática

## Slide 22: Heat Map: Perfil horario mp2.5 [ug/m3] por mes

## Slide 23: Descomposición Datos Calidad del Aire Mensuales

## Slide 24: Descomposición por estacionalidad y tendencia
  Se descompone el promedio mensual de concentraciones mediante el algoritmo Seasonal Trend Decomposition (STL) con el método LOESS para dividir una serie temporal en tres componentes:
    Tendencia (long-term trend)
    Estacionalidad (seasonal fluctuation)
    Remanente (remainder)
  Esta metodología fue desarrollada en el siguiente estudio:
    Cleveland, R. B., W. S. Cleveland, J. E. McRae, and I. Terpenning. 1990. “STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess.” Journal of Official Statistics 6: 3–73.

## Slide 25: Descomposición por estacionalidad y tendencia
  El gráfico permite observar los siguientes efectos:
    Si la tendencia de la concentración es positiva o negativa
    Magnitud del efecto de la estacionalidad (variaciones dentro de 1 año)
    Magnitud de los efectos no explicados (random noise)
  Para resaltar mejor estos rasgos cada gráfico tiene su propia escala en el eje Y

## Slide 26: Descomposición de la serie temporal mensual mp2.5 [ug/m3] para la estación: Cerrillos

## Slide 27: Descomposición de la serie temporal mensual mp2.5 [ug/m3] para la estación: Independencia

## Slide 28: Descomposición de la serie temporal mensual mp2.5 [ug/m3] para la estación: La Florida

## Slide 29: Descomposición de la serie temporal mensual mp2.5 [ug/m3] para la estación: Las Condes

## Slide 30: Descomposición de la serie temporal mensual mp2.5 [ug/m3] para la estación: Pudahuel

## Slide 31: Descomposición de la serie temporal mensual mp2.5 [ug/m3] para la estación: Puente Alto